## Slide 1
CHAPITRE 3:
Stabilité des systèmes linéaires continus
Objectif:
Connaître différentes méthodes permettant de conclure sur la stabilité d’un système
Savoir déterminer une marge de stabilité

## Slide 2: Définition de la stabilité

## Slide 3: Définitions
Département Génie Electrique et Informatique
3
Généralités:
Un système est stable ssi à tout signal borné en entrée correspond un signal borné en sortie
En automatique la stabilité est caractérisée par la réponse impulsionnelle.
Système
Dirac
u(t)=δ(t)
Réponse impulsionnelle
y(t)=yδ(t)
Généralités:
Un système est stable ssi à tout signal borné en entrée correspond un signal borné en sortie

## Slide 4: Définitions
Département Génie Electrique et Informatique
4
Système
Dirac
u(t)=δ(t)
Réponse impulsionnelle
y(t)=yδ(t)
Un système est:
asymptotiquement stable si
simplement stable si Constante (bornée)
instable si

## Slide 5: Généralités sur la stabilité
Département Génie Electrique et Informatique
5
Soit un système défini par sa fonction de transfert:
Exprimons sa réponse impulsionnelle:
Par décomposition en éléments simples on obtient:

## Slide 6: Généralités sur la stabilité
Département Génie Electrique et Informatique
6
Un système est:
asymptotiquement stable si càd tous les
pôles pi vérifient
instable si càd il existe au moins un pôle
pj tq
simplement stable si càd il existe au
moins un pôle pj tq

## Slide 7: Généralités sur la stabilité
Département Génie Electrique et Informatique
7
Condition nécessaire et suffisante de stabilité asymptotique:
instable
stable

## Slide 8: Généralités sur la stabilité
Département Génie Electrique et Informatique
8
Pour déterminer la stabilité d’un système, il faut trouver ses pôles.
 Difficulté pour des systèmes d’ordre >2
On utilise alors d’autres méthodes:
Méthode algébrique (critère de Routh-Hurwitz)
Méthode graphique (lieu d’Evans, critère du Revers)

## Slide 9
1: asymptotiquement stable
2: simplement stable
3: instable
Un système ayant une réponse impulsionnelle sinusoïdale est:
IQUIZ: Stabilité

## Slide 10
1:
2:
3:
4:
5:
Quels sont les systèmes stables parmi les systèmes suivants:
IQUIZ: Stabilité

## Slide 11: Généralités sur la stabilité
STABILITE: A RETENIR
Un système est stable
si et seulement si
ses pôles sont à
parties réelles négatives
11
Préorientations MIC – Automatique Continue

## Slide 12: Critère de détermination de stabilité
Critère de Routh, Lieu d’Evans, Critère du revers

## Slide 13: Stabilité et bouclage
Département Génie Electrique et Informatique
13
HBF(s)
Yc(s)
Y(s)
Y(s)
Système G(s)
U(s)
K
+
-
Yc(s)
Equation caractéristique: 1+K.G(s)=0

## Slide 14: Méthode algébrique: Critère de Routh
Département Génie Electrique et Informatique
14
Critère algébrique qui permet de savoir si les racines d’un polynôme sont toutes à partie réelle négative.
Condition n°1 (nécessaire):
La stabilité exige que tous les coefficients ai de l’équation caractéristique soient strictement positifs (1).
(1) S’ils sont strictement négatifs, il suffit de retourner l’équation.

## Slide 15: Méthode algébrique: Critère de Routh
Département Génie Electrique et Informatique
15
sn | an | an-2 | … | a0 | 0
sn-1 | an-1 | an-3 | … | 0 | 0
… | b1 | b2 | b3 | … | 
s0 | c1 | c2 |  |  | 

## Slide 16: Méthode algébrique: Critère de Routh
Département Génie Electrique et Informatique
16
sn | an | an-2 | … | a0 | 0
sn-1 | an-1 | an-3 | … | 0 | 0
… | b1 | b2 | b3 | … | 
s0 | c1 | c2 |  |  | 
Condition n°2 (nécessaire et suffisante):
Pour que le système soit stable, il faut et il suffit que tous les coefficients de la 1ere colonne soient strictement positifs.

## Slide 17: Méthode algébrique: Critère de Routh
Département Génie Electrique et Informatique
17
Propriétés du système:
nbre de racines à Re >0 = nbre de chgt de signe ds la 1ere colonne.
Quand un élément de la première colonne est nul, on le remplace par ε pour continuer la construction

## Slide 18: Exemple 1
Département Génie Electrique et Informatique
18
Soit un système ayant la fonction de transfert G(s) suivante en boucle ouverte.
Ce système sera-t-il stable en cas de bouclage par retour unitaire?
s3 | 0.1 | 1
s2 | 1.1 | 4
s1 | 0.63 | 0
s0 | 4 | 
On a l’équation caractéristique suivante:
1ère condition vérifiée
Table de Routh:
2ème condition vérifiée:
Le système sera stable en BF

## Slide 19: Exemple 2
Département Génie Electrique et Informatique
19
s3 | 0.1 | 1
s2 | 1.1 | K
s1 | b1 | 0
s0 | K | 
On a l’équation caractéristique suivante:
1ère condition  K>0
Table de Routh:
Soit un système ayant la fonction de transfert G(s) suivante en boucle ouverte.
Pour quelles valeurs de K, ce système sera stable en cas de bouclage par retour unitaire?
2ème condition  K<11
Le système sera stable en BF si 0<K<11

## Slide 20
1: Oui toujours
2: Non jamais
3: Cela dépend de K
4: Je ne peux pas répondre avec Routh
Le système ayant la fonction de transfert suivante est-il stable:
IQUIZ: Critère de Routh
Notes: Seule possiblilité K=0 et remplacer par epsilon tend vers 0

## Slide 21
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Quels sont les systèmes stables parmi les systèmes suivants:
IQUIZ: Stabilité

## Slide 22
1: Oui toujours
2: Non jamais
3: Cela dépend de K
4: Je ne peux pas répondre avec Routh
Le système ayant la fonction de transfert suivante est-il stable:
IQUIZ: Critère de Routh
Notes: Critere 0 de Routh

## Slide 23: Critère de Routh
CRITERE DE ROUTH: A RETENIR
Critère algébrique qui permet de savoir si les racines d’un polynôme sont toutes à partie réelle négative.
Condition n°1 : La stabilité exige que tous les coefficients ai de l’équation caractéristique soient strictement positifs
Condition n°2: Pour que le système soit stable, il faut et il suffit que tous les coefficients de la 1ère colonne soient strictement positifs.
23
Préorientations MIC – Automatique Continue

## Slide 24: Méthode graphique: Lieu d’Evans
Département Génie Electrique et Informatique
24
On trace dans le plan de la variable de Laplace s=σ+jω le
lieu des pôles de GBF(s) pour avec
Cela permet de trouver le gain K limite de stabilité
GBO(s)
U(s)
K
+
-
Yc(s)
Y(s)
On l’appelle aussi « lieu des racines »

## Slide 25: Lieu d’Evans : Exemple de réalisation
Département Génie Electrique et Informatique
25
Les pôles de GBF vérifient l’équation caractéristique:
Faisons varier K de 0 à l’∞.
K=0 | Les pôles de GBF sont {0,-2}, pôles de GBO
0<K<1 | 2 pôles réels
K=1 | 1 pôle double {-1}
K<∞ | 2 pôles complexes conjugués (partie réelle =-1)

## Slide 26
Département Génie Electrique et Informatique
26
K=0 | {0,-2}
0<K<1 | 2 pôles réels
K=1 | 1 pôle double {-1}
K<∞ | 2 cxes conj (Re =-1)
Im
Re
-2
-1

## Slide 27: Lieu d’Evans
Matlab
>rlocus(G)

## Slide 28
Département Génie Electrique et Informatique
28
IQUIZ: Lieu d’Evans
Le système ayant le lieu d’Evans suivant est:
toujours stable en BF
jamais stable en BF
cela dépend du gain K

## Slide 29
Département Génie Electrique et Informatique
29
IQUIZ: Lieu d’Evans
Le système ayant le lieu d’Evans suivant est stable en BF pour:
K>0,415
K<0,196
0,196<K<0,415

## Slide 30: Méthode graphique: Lieu d’Evans
Département Génie Electrique et Informatique
30
On trace dans le plan de la variable de Laplace s=σ+jω le
lieu des pôles de GBF(s) pour avec
Cela permet de trouver le gain K limite de stabilité
GBO(s)
U(s)
K
+
-
Yc(s)
Y(s)
On l’appelle aussi « lieu des racines »

## Slide 31: Lieu d’Evans: conditions d’appartenance au lieu
Département Génie Electrique et Informatique
31
L’équation caractéristique peut se mettre sous la forme:
On va tracer les solutions de cette équation en fonction de K.
Condition des modules:
Condition des angles:

## Slide 32: Lieu d’Evans: conditions d’appartenance au lieu
Département Génie Electrique et Informatique
32
Condition des modules:
Condition des angles:

## Slide 33: Rappel: Lieu d’Evans
Département Génie Electrique et Informatique
33
Les pôles de GBF vérifient l’équation caractéristique:
L’équation caractéristique peut se mettre sous la forme:
On va tracer les solutions de cette équation en fonction de K.
Condition des modules:
Condition des angles:

## Slide 34
Département Génie Electrique et Informatique
34
Lieu d’Evans: Règles de constructions
Règle 1: L’équation caractéristique est de degré n, le lieu
des racines aura n branches symétriques par
rapport à l’axe réel.
Points de départ (K=0)
Règle 2: Les points de départ ‘x’ sont les n pôles de

## Slide 35: Lieu d’Evans: Exemple 1
Département Génie Electrique et Informatique
35
1- 2 branches
2- Points de départ: les 2 pôles {0, -2}
Im
Re
-2

## Slide 36: Lieu d’Evans: règles de construction
Département Génie Electrique et Informatique
36
Points d’arrivée (K∞)
Règle 3: Les points d’arrivée ‘o’ sont les m zéros de
On a (n-m) branches infinies
Or n>m donc les zéros manquants sont rejetés à l’∞

## Slide 37: Lieu d’Evans: Exemple 1
Département Génie Electrique et Informatique
37
1- 2 branches
2- Points de départ: les 2 pôles {0, -2}
3- Points d’arrivée: aucun
on a (2-0)=2 branches infinies
Im
Re
-2

## Slide 38: Lieu d’Evans: règles de construction
Département Génie Electrique et Informatique
38
Asymptotes des branches infinies:
Soit M le point du lieu à l’∞.
Tous les vecteurs et sont colinéaires.
Ils ont donc le même argument Φ.
Conditions des angles:
Règle 4: Les asymptotes infinies sont inclinées d’un angle ϕ
L’intersection des asymptotes avec l’axe réel:

## Slide 39: Lieu d’Evans: Exemple 1
Département Génie Electrique et Informatique
39
Im
Re
4- Asymptotes des branches infinies
Intersection des asymptotes
-2
-1

## Slide 40: Lieu d’Evans: règles de construction
Département Génie Electrique et Informatique
40
Portion de l’axe réel appartenant au lieu:
Soit M un point du lieu de l’axe réel.
Im
Re
Condition des angles:
M
Seuls les pôles et les zéros réels à droite de M interviennent:

## Slide 41: Lieu d’Evans: règles de construction
Département Génie Electrique et Informatique
41
Portion de l’axe réel appartenant au lieu:
Condition des angles:
Règle 5: Un point M de l’axe réel appartient au lieu si le nombre
de pôles et de zéros réels situés à sa droite est impair.
Im
Re

## Slide 42: Lieu d’Evans: Exemple 1
Département Génie Electrique et Informatique
42
Im
Re
5- Portion de l’axe réel appartenant au lieu

## Slide 43: Lieu d’Evans: règles de construction
Département Génie Electrique et Informatique
43
Point de branchement:
Point de l’axe réel où deux branches du lieu convergent vers l’axe ou s’en éloignent.
Deux racines se confondent et changent de nature (réelles à complexes ou réciproquement).
Im
Re
σ

## Slide 44: Lieu d’Evans: règles de construction
Département Génie Electrique et Informatique
44
Point de branchement:
σ vérifie l’équation suivante:
Règle 6: Les points de branchement, σ, situés sur l’axe des réels
vérifient l’équation suivante:
ou

## Slide 45: Lieu d’Evans: Exemple 1
Département Génie Electrique et Informatique
45
Im
Re
5- Portion de l’axe réel appartenant au lieu
6- Points de branchement

## Slide 46: Lieu d’Evans: Exemple 2
Département Génie Electrique et Informatique
46
1- 3 branches
2- Points de départ: les 3 pôles
3- Points d’arrivée: le zéro {-0.2}
on a (3-1)=2 branches infinies
Im
Re
-2
0.5
-0.2

## Slide 47: Lieu d’Evans: Exemple 2
Département Génie Electrique et Informatique
47
4- Asymptotes des branches infinies
Intersection des asymptotes
Im
Re
-2
0.5
-0.2
-0.4

## Slide 48: Lieu d’Evans: Exemple 2
Département Génie Electrique et Informatique
48
5- Portion de l’axe réel appartenant au lieu
6- Points de branchement
Im
Re
Aucun point de branchement
Situation des racines pour la limite de stabilité
K=1
-2
0.5
-0.2
-0.4

## Slide 49
Département Génie Electrique et Informatique
49
IQUIZ: Lieu d’Evans
Le système ayant le lieu d’Evans suivant:
a 3 pôles
a 3 zéros
a aucun pôle
a aucun zéro
est toujours stable en BO
a une stabilité en BO
qui dépend de K
Notes: 0,44; -0,72+-i*0,78

## Slide 50
A: Il existe des valeurs de K qui stabilisent ce système.
B: Le système présentera toujours des oscillations en boucle fermée.
C: Le système est instable en boucle ouverte.
D: Le système est stable en boucle fermée.
Soit le système dont le lieu des racines est le suivant, quelle est la proposition fausse
IQUIZ: Lieu d’Evans

## Slide 51
Département Génie Electrique et Informatique
51
IQUIZ: Lieu d’Evans
Le système ayant le lieu d’Evans suivant est stable en BF pour:
K>4,31
K<4,31
jamais

## Slide 52
Département Génie Electrique et Informatique
52
IQUIZ: Lieu d’Evans
Le système ayant le lieu d’Evans suivant est stable en BF pour:
K>0,415
K<0,196
0,196<K<0,415

## Slide 53: Lieu d’Evans
53
Préorientations MIC – Automatique Continue
LIEU D’EVANS: Règles de construction
On trace dans le plan de la variable de Laplace le lieu des pôles de GBF(s) pour K allant de 0 à l’infini.
Règle n°1 : Le lieu des racines aura n branches (degré de l’équation caractéristique)
Règle n°2: Points de départ : les n pôles de
Règle n°3: Points d’arrivée : les m zéros de
Règle n°4: direction des asymptotes
intersection des asymptotes et de l’axe réel :
Règle n°5: Un point M de l’axe réel appartient au lieu si le nombre de pôles et de zéros réels situés à sa droite est impair.
Règle n°6: points de branchement

## Slide 54: Méthode graphique: Critère du revers
Département Génie Electrique et Informatique
54
Permet de déterminer si un système en
boucle fermée est stable à partir de la
représentation graphique de la
boucle ouverte.

## Slide 55: Critère du revers: Point critique
Département Génie Electrique et Informatique
55
Un système instable a une sortie non nulle pour une entrée nulle.
HBF(s)
Yc(s) = 0
Y(s) ≠ 0
On appelle point critique, le point HBO(s)=-1 càd:

## Slide 56: Critère du revers: Généralités
Département Génie Electrique et Informatique
56
Ce critère est issu du critère de Nyquist qui consiste à étudier la position de la courbe de réponse harmonique en boucle ouverte par rapport au point critique.
Le critère du Revers n’est applicable que pour les fonctions à minimum de phase (absence de zéro et de pôle à partie réelle positive)

## Slide 57: Critère du revers dans le plan de Nyquist
Département Génie Electrique et Informatique
57
Im
Re
Point critique (-1,0)
Stable
Simplement stable
Instable

## Slide 58: Critère du revers dans le plan de Nyquist
Département Génie Electrique et Informatique
58
Le système bouclé (en BF), de fonction de transfert en
boucle ouverte HBO(s) est asymptotiquement stable si en
parcourant le lieu de transfert de HBO(s) dans le plan de
Nyquist dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le
point critique à gauche.

## Slide 59: Critère du revers dans le plan de Black-Nichols
Département Génie Electrique et Informatique
59
GdB
Phase (°)
Point critique
(-180°,0 dB)
Stable
Simplement stable
Instable

## Slide 60: Critère du revers dans le plan de Black-Nichols
Département Génie Electrique et Informatique
60
Le système bouclé (en BF), de fonction de transfert en
boucle ouverte HBO(s) est asymptotiquement stable si en
parcourant le lieu de transfert de HBO(s) dans le plan de
Black-Nichols dans le sens des pulsations croissantes, on
laisse le point critique à droite.

## Slide 61: Critère du revers dans le plan de Bode
Département Génie Electrique et Informatique
61
GdB
Log(ω)
Point Critique
(-180°,0 dB)
Stable  ω0< ωc
Phase (°)
Log(ω)
ω0
ω0
ωc
Stable
Instable
ωc

## Slide 62
Département Génie Electrique et Informatique
62
IQUIZ: Lieu d’Evans
Le système ayant le lieu d’Evans suivant est stable en BF pour:
K>6,18
K<6,18
jamais

## Slide 63
1: correspond au K limite de stabilité
2: correspond au point où la fonction de transfert en boucle ouverte est égale à -1
3: correspond à l'ensemble des points où gain de la fonction de transfert en boucle ouverte est égale à 1dB
4: correspond à l'ensemble des points où l'argument de la fonction de transfert vaut -180°
Le point critique:
IQUIZ: Le point critique

## Slide 64
1: Oui
2: Non
Le système dont le bode est tracé si dessous est-il stable en boucle fermée?
IQUIZ: Critère du revers

## Slide 65
1: Si un système en boucle fermée est stable à partir de la représentation graphique de la boucle ouverte
2: Si un système en boucle ouverte est stable à partir de la représentation graphique de la boucle fermée
3: Si un système en boucle fermée est stable à partir de la représentation graphique de la boucle fermée
4: Si un système en boucle ouverte est stable à partir de la représentation graphique de la boucle ouverte
Le critère du revers permet de déterminer:
IQUIZ: Critère du revers

## Slide 66: Critère du Revers
CRITERE DU REVERS: A RETENIR
consiste à étudier la position de la courbe de réponse harmonique en boucle ouverte par rapport au point critique
Plan de Nyquist: En parcourant le lieu de transfert de HBO(s) dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique à gauche.
Plan de Black : En parcourant le lieu de transfert de HBO(s) dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique à droite.
Plan de Bode: La pulsation de coupure à 0dB est inférieure à la pulsation de coupure à -180°
66
Préorientations MIC – Automatique Continue

## Slide 67: Marges de stabilité
Dans le plan de Black, dans le plan de Bode, calcul

## Slide 68: Marges de stabilité: Généralités
Département Génie Electrique et Informatique
68
Pour que la stabilité d’un système soit assurée en toutes circonstances (perturbations, erreurs de modèle…), il faut que la courbe de réponse harmonique en boucle ouverte passe suffisamment loin du point critique.
On définit deux marges: la marge de phase et la marge de gain qui sont des mesures de distances entre la courbe et le point critique.

## Slide 69: Marges de stabilité: Définitions
Département Génie Electrique et Informatique
69
La marge de gain MG est le gain maximal que l’on peut ajouter à la boucle ouverte pour rester stable (Distance entre 0dB et la courbe à -180°).
MG ~6 à 15 dB
La marge de phase Mφ est le déphasage maximal que l’on peut ajouter à la boucle ouverte pour rester stable (Distance entre -180° et la courbe à 0dB).
Mφ~30 à 60°

## Slide 70: Marges de stabilité dans le plan de Black-Nichols
Département Génie Electrique et Informatique
70
GdB
Phase (°)
Mφ
Marge de phase
Marge de gain
MG
0
-180°

## Slide 71: Marge de stabilité dans le plan de Bode
Département Génie Electrique et Informatique
71
GdB
Log(ω)
Phase (°)
Log(ω)
ω0
ωc
Mφ
Marge de phase
Marge de gain
MG
0
-180°

## Slide 72: Marges de stabilité: Principe de calcul
Département Génie Electrique et Informatique
72
Méthode de calcul de la marge de gain Mg:
1- On cherche ωc pour lequel
2- On calcule le gain pour ωc
3-
Méthode de calcul de la marge de phase Mφ:
1- On cherche ω0 pour lequel
2- On calcule la phase pour ω0
3-

## Slide 73: Marges de stabilité: exemple de calcul
73
Soit le système:
En posant s=jω, on obtient:
Département Génie Electrique et Informatique
Calcul de la marge de gain Mg:
1- On cherche ωc pour lequel
2- On calcule le gain pour ωc
3-
rad/s

## Slide 74: Marges de stabilité: calcul
Département Génie Electrique et Informatique
74
Calcul de la marge de phase Mφ:
1- On cherche ω0 pour lequel
rad/s
2- On calcule la phase pour ω0
3-

## Slide 75: Bode de l’exemple (margin sous Matlab)
Mφ
Mg
MATLAB
>margin(G)

## Slide 76: Black-Nichols de l’exemple
Mφ
Mg

## Slide 77: Marge de stabilité
MARGE DE STABILITE: A RETENIR
marge de gain: gain maximal que l’on peut ajouter à la boucle ouverte pour rester stable
(Distance entre 0dB et la courbe à -180°).
marge de phase: déphasage maximal que l’on peut ajouter à la boucle ouverte pour rester stable
(Distance entre -180° et la courbe à 0dB).
77
Préorientations MIC – Automatique Continue

## Slide 78
1: est le gain maximal que l'on peut enlever à la fonction de transfert en boucle ouverte pour que le système reste stable en boucle ouverte
2: est le gain maximal que l'on peut ajouter à la fonction de transfert en boucle fermée pour que le système reste stable en boucle ouverte
3: est le gain maximal que l'on peut ajouter à la fonction de transfert en boucle ouverte pour que le système reste stable en boucle fermée
4: est le gain maximal que l'on peut enlever à la fonction de transfert en boucle fermée pour que le système reste stable en boucle fermée
La marge de gain:
IQUIZ: Marge de stabilité

## Slide 79
1: la marge de phase du système est d'environ 47dB
2: la marge de gain du système est d'environ 12dB
3: la marge de phase du système est d'environ 50°
4: aucune de ces propositions n’est vraie
Soit le système ayant le diagramme de bode suivant:
IQUIZ: Marge de stabilité

## Slide 80: Récapitulatif: Pour augmenter la stabilité
Département Génie Electrique et Informatique
80
Pour augmenter la stabilité d’un système, on peut:
- Diminuer le gain K du système
- Augmenter la phase du système
Mg
Mφ
Rappel:
Pour augmenter la précision d’un système, on peut:
- Augmenter le gain K du système
- Diminuer la phase du système

## Slide 81: Comment améliorer la stabilité d’un système
AUGMENTER LA STABILITE D’UN SYSTEME
Action sur le gain: On peut diminuer le gain
Action sur la phase: On peut augmenter la phase
81
Préorientations MIC – Automatique Continue