## Slide 1
CHAPITRE 4:
Précision des systèmes linéaires continus
Objectif:
Savoir ce que sont la rapidité et la précision d’un système. Savoir les quantifier.

## Slide 2: Définition de la rapidité, de la précision

## Slide 3: Définitions
Généralités:
Un système asservi (donc en BF) sera d’autant plus précis que sa sortie y(t) sera proche de la consigne yc(t).
On quantifie donc l’erreur ε(t)=yc(t)-y(t) qui représenta la précision de l’asservissement.
Pendant le régime transitoire, on parle de précision dynamique ou de rapidité.
Pendant le régime permanent, on parle de précision statique ou par abus de langage de précision.
+
-
Système
U(t)
Cor
+
-
Yc(t)
Y(t)
ε(t)

## Slide 4: Etude de la rapidité d’un système

## Slide 5: Etude de la Rapidité – Temps de réponse
On étudie le temps que met la sortie pour atteindre le régime permanent.
On évalue souvent le temps de réponse à 5% c’est-à-dire le temps au bout duquel la sortie atteint sa valeur en régime permanent à 5% près.
Pour un premier ordre
Pour un second ordre T5% minimal pour et alors
bande à  5%
T5%
On peut aussi le faire à 2%

## Slide 6: Etude de la Rapidité – Notion de pôles dominants
Lors de l’étude d’un système complexe. Il faut comparer les pôles du systèmes dans le plan complexe.
Les pôles les plus à droite dans le ½ plan gauche sont les plus lents. Ils sont dominants par rapport à la dynamique du système.
Im
Re

## Slide 7: Etude de la Rapidité – Notion de pôles dominants
On se ramène souvent à une étude de rapidité pour un premier ou un second ordre.
Im
Re
Im
Re
Ce système se comporte en première approximation comme un second ordre
Ce système se comporte en première approximation comme un premier ordre

## Slide 8
Soit le système dont les pôles et les zéros sont tracés sur le graphique suivant.
Quelle(s) sont les réponses correctes?
Le système est instable
Le système peut s’approximer à un ordre 3
Le système possède 4 pôles et 1 zéro
Les modes dominants sont -1+i et -1-i
IQUIZ: pôles et zéros

## Slide 9: Rapidité d’un système
ETUDE DE LA RAPIDITE: A RETENIR
consiste à étudier le temps que met la sortie pour atteindre le régime permanent.
Mesure du temps de réponse à 5%: C’est le temps au bout duquel la sortie atteint sa valeur en régime permanent à 5% près.
Notion de pôles dominants : Les pôles les plus à droite sont dominants par rapport à la dynamique du système et donc par rapport à la rapidité du système.
9
Préorientations MIC – Automatique Continue

## Slide 10
Pour améliorer la rapidité:
  Sur un 1er ordre : réduire la constante de temps
  Sur un 2nd ordre :
    augmenter le coefficient d’amortissement  augmente le dépassement!
    augmenter la pulsation propre  diminue la période des oscillations

## Slide 11: Etude de la précision d’un système

## Slide 12: Etude de la Précision – erreur en régime permanent
Soit le système suivant:
GBO(s)
+
-
Yc(s)
Ys(s)
ε(s)

## Slide 13: Etude de la Précision – erreur en régime permanent
Méthode générale:
Exprimer
Remplacer et
Utiliser le théorème de la valeur finale

## Slide 14: Etude de la Précision – erreur en régime permanent Etude dans des cas particuliers

## Slide 15: Etude de la Précision – erreur en régime permanent Cas d’une entrée en échelon
On va se placer pour une consigne échelon, on parle alors d’erreur statique ou d’erreur de position.
Yc(t)
t
E

## Slide 16: Etude de la Précision – erreur en régime permanent Cas d’une entrée en échelon
Yc(t)
t
Si α = 0
ε∞
Si α ≥ 1

## Slide 17: Etude de la Précision – erreur en régime permanent Cas d’une entrée en rampe
On va se placer pour une consigne rampe, on parle alors d’erreur de vitesse ou d’erreur de trainage.
Yc(t)
t

## Slide 18: Etude de la Précision – erreur en régime permanent
Si α = 0
Si α = 1
Si α > 1
Yc(t)
t

## Slide 19: Etude de la Précision – Tableau récapitulatif
 | Type 0 α = 0 | Type 1 α = 1 | Type 2 α = 2 | … | Type p α = p
Echelon E(s)=1/p |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rampe E(s)=1/p2 | ∞ |  | 0 | 0 | 0
Parabôle E(s)=1/p3 | ∞ | ∞ |  | 0 | 0
… | ∞ | ∞ | ∞ |  | 0
E(s)=1/pm | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 

## Slide 20: Précision d’un système
ETUDE DE LA PRECISION: A RETENIR
consiste à étudier l’erreur du système en régime permanent
Calcul de l’erreur à l’infini: ε∞ C’est la limite de l’erreur pour t tend vers l’infini
20
Préorientations MIC – Automatique Continue

## Slide 21: Etude de la Précision - récapitulatif
Pour augmenter la précision d’un système, on peut:
- Augmenter le gain K du système.
- Augmenter le type α du système, càd diminuer la phase
Rappel:
Pour augmenter la stabilité d’un système, on peut:
- Diminuer le gain K du système
- Augmenter la phase du système

## Slide 22: Comment améliorer la précision d’un système
AUGMENTER LA PRECISION D’UN SYSTEME
Action sur le gain: On peut augmenter le gain
Action sur la phase: On peut augmenter le type c’est-à-dire diminuer la phase
22
Préorientations MIC – Automatique Continue

## Slide 23
1: Théorème du retard
2: Théorème de la valeur finale
3: Théorème de la valeur initiale
Comment s’appelle la propriété utilisée lorsqu’on étudie la précision d’un système?
IQUIZ: Précision

## Slide 24
Précision
Soit un système dont la réponse indicielle est pour un échelon de 6V :
Son erreur statique vaut:
1 V
1%
5V
5%
16V
16%

## Slide 25: Etude de la Précision – Influence des perturbations
Soit le système suivant:
G1(s)
+
-
Yc(s)
Ys(s)
ε(s)
G2(s)
+
-
D(s)
On va utiliser le principe de SUPERPOSITION pour trouver en fonction des entrées Yc(s) et D(s).

## Slide 26: Etude de la Précision – Influence des perturbations
Soit le système suivant:
G1(s)
+
-
Yc(s)
Ys(s)
ε(s)
G2(s)
+
-
0
Yc(s)
+
-
d(s)
ε(s)
G1(s)
G2(s)

## Slide 27: Etude de la Précision – Influence des perturbations
Soit le système suivant:
G1(s)
+
-
0
Ys(s)
ε(s)
G2(s)
+
-
D(s)
D(s)
_
-G2(s)
G1(s)
+
(-D(s))
d(s)
d(s)

## Slide 28: Etude de la Précision – Influence des perturbations
Soit le système suivant:
G1(s)
+
-
Yc(s)
Ys(s)
ε(s)
G2(s)
+
-
D(s)
Erreur en poursuite (due à l’entrée)
Erreur en régulation (due aux perturbations)

## Slide 29: Etude de la Précision – Influence des perturbations
On va étudier une entrée et une perturbation de type échelon.
Notre système devra donc être de type 1 pour éliminer l’entrée.
Mais où doit-on mettre l’intégrateur?
Dans G1?
Dans G2?
N’importe?

## Slide 30: Etude de la Précision – Influence des perturbations
On suppose G1 de type 0 et G2 de type 1:
On suppose G1 de type 1 et G2 de type 0:

## Slide 31: Etude de la Précision – Influence des perturbations – Place du correcteur
Pour obtenir une erreur de régulation nulle pour un échelon de perturbation, il faut mettre l’intégrateur (donc le correcteur) en amont de la perturbation
Correcteur
+
-
Yc(s)
Ys(s)
Système
D(s)
+
-
Yc(s)
Ys(s)
Système
D(s)
Correcteur

## Slide 32: Placement du correcteur
PLACEMENT D’UN CORRECTEUR
Un correcteur sera toujours placé
avant le système à corriger.
32
Préorientations MIC – Automatique Continue
+
-
Yc(s)
Ys(s)
Système
D(s)
Correcteur