## Slide 1
A: On a besoin d’un correcteur améliorant sa stabilité
B: On a besoin d’un correcteur améliorant sa précision
C: On a besoin d’un correcteur améliorant sa rapidité
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Iquiz: Correction d’un système

## Slide 2
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Iquiz: Correction d’un système

## Slide 3
A: On a besoin d’un correcteur améliorant sa stabilité
B: On a besoin d’un correcteur améliorant sa précision
C: On a besoin d’un correcteur améliorant sa rapidité
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Iquiz: Correction d’un système

## Slide 4
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Iquiz: Correction d’un système

## Slide 5
CHAPITRE 5:
Synthèse de correcteurs
Objectif:
Savoir dimensionner un correcteur afin d’améliorer les performances d’un système

## Slide 6: Principes généraux sur les correcteurs

## Slide 7: Généralités
Département Génie Electrique et Informatique
7
Un correcteur permet d’améliorer les performances d’un système:
- stabilité (obligatoire)
- précision
- rapidité
+
-
Yref

Y(s)
C(s)
G(s)
Schéma général
U(s)
Modèle du système
Correcteur
Consigne
Commande
Sortie
R(s)
Modèle des capteurs

## Slide 8: Rappels
Département Génie Electrique et Informatique
8
Améliorer la stabilité: augmenter Mg et Mφ
- diminuer le gain (Mg)
- augmenter la phase (Mφ)
Améliorer la précision: augmenter erreur statique ou en vitesse
- augmenter le gain
- augmenter la classe (et donc réduire la phase)
Améliorer la rapidité:
- éloigner les pôles du système
dilemme

## Slide 9: Correcteur de type PID
Département Génie Electrique et Informatique
9
Correcteur très classique
Grande majorité des correcteurs sont des PID
Très utilisé en industrie
Réglage possible sans connaissance du modèle du système

## Slide 10: Structure du PID
Département Génie Electrique et Informatique
10
La structure la plus courante est une structure parallèle:
Mais il existe des structures série, avec un gain global, etc…

## Slide 11
Quel est le type du correcteur suivant:
C
Proportionnel Dérivé Série
Proportionnel Dérivé Parallèle
Proportionnel Intégral Série
Proportionnel Intégral Parallèle
Iquiz: Type de correcteur

## Slide 12
Quel est le type du correcteur suivant:
C
Proportionnel Dérivé Série
Proportionnel Dérivé Parallèle
Proportionnel Intégral Série
Proportionnel Intégral Parallèle
Iquiz: Type de correcteur

## Slide 13
Quel est le type du correcteur suivant:
C
Proportionnel Dérivé Série
Proportionnel Dérivé Parallèle
Proportionnel Intégral Série
Proportionnel Intégral Parallèle
Iquiz: Type de correcteur

## Slide 14
Quel est le type du correcteur suivant:
C
Proportionnel Dérivé Série
Proportionnel Dérivé Parallèle
Proportionnel Intégral Série
Proportionnel Intégral Parallèle
Iquiz: Type de correcteur

## Slide 15: PID: composante proportionnelle P
Département Génie Electrique et Informatique
15
C’est le correcteur de base.
Il permet d’agir sur le gain du système.

## Slide 16: Proportionnel : idée intuitive
Dose la commande en fonction de l’éloignement du but recherché
Plus l’écart est grand, plus la réaction est vive
Si Kp est grand : action énergique et rapide mais danger possible
Si Kp est petit : correction lente et molle, pas de danger
Problème : si  = 0, alors u = 0  plus de commande
Solution : u = Kp  + u0  erreur statique
Conclusion : Commande franche, mais limitée

## Slide 17: Illustration
La commande u
La sortie y
u

## Slide 18: Effet sur la FTBO d’un système
20 log Kp
K augmente  précision augmente
MAIS marge de phase diminue

## Slide 19
Changer le gain du système : permet d’améliorer la précision MAIS ne permet pas d’annuler l’erreur statique
Correction simple à réaliser
Souvent suffisante pour un grand nombre de systèmes industriels
Réduit la stabilité du système

## Slide 20: PID: composante intégrale I
Département Génie Electrique et Informatique
20

## Slide 21: Terme intégral : idée intuitive
Si  varie brusquement, u varie progressivement.
Ti : sert à gérer la vitesse de correction
Idée pour la valeur de Ti : de même grandeur que la constante de temps dominante du système
Si Ti trop petite  u augmente trop vite, le système n’a pas le temps de réagit  la commande n’a pas d’effet
Si Ti trop grand  augmente l’inertie du système  démarrage trop « mou »
Avantage : action jusqu’à ce que  soit éliminée
Conclusion : Commande progressive

## Slide 22: PID: composante intégrale I
Département Génie Electrique et Informatique
22
Bode de l’intégrateur

## Slide 23: PID: composante intégrale I
Département Génie Electrique et Informatique
23
Intérêt principal: augmentation de la classe (type) de 1
 annule une erreur statique
Mais: ajout d’un déphasage de -90°
 risque de fortement déstabiliser le système

## Slide 24
Quant on utilise un terme Intégrateur dans un PID cela a pour effet :
De modifier la marge de phase
De faire passer le système en BO d'un Type N (classiquement 0) à un Type N+1 (classiquement 1)
D'augmenter la stabilité en BF
D'annuler l'erreur statique en BF, si le système reste stable
D'augmenter la stabilité de la BO
De réduire la stabilité (au sens marge de stabilité) à cause de l'ajout d'un déphasage de -90°
Iquiz: Terme intégrateur dans un correcteur

## Slide 25: PID: composante intégrale D
Département Génie Electrique et Informatique
25

## Slide 26: Terme dérivée : idée intuitive
Département Génie Electrique et Informatique
26
Intérêt principal: effet stabilisant et améliore le temps de réponse
Aucun effet sur le régime permanent (erreur constante)
S’oppose aux grandes variations de l’erreur donc aux oscillations
Mais: jamais utilisée seule, on la couple toujours à une commande P
Conclusion : commande énergique quand le signal d’erreur varie fortement, aucune action sinon, très sensible aux bruits!!
Effet d’anticipation par prise en compte du sens de variation de l’écart.

## Slide 27
Quant on utilise un terme Dérivateur dans un PID cela a pour effet :
D'augmenter la stabilité (au sens marge de stabilité) à cause de l'ajout d'un déphasage de +90°
D'annuler l'erreur statique en BF, si le système reste stable
D'atténuer les oscillations (si elles existent) car le terme s'oppose à la vitesse de variation du système
D'augmenter la stabilité de la BO
De modifier la marge de phase
De faire passer le système en BO d'un Type N (classiquement 0) à un Type N+1 (classiquement 1)
Iquiz: Terme Dérivateur dans un correcteur

## Slide 28: Résumé
 | Précision | Stabilité | Rapidité
P |  |  | 
I |  |  | 
D |  |  | 
+
-
Yref
(s)
Y(s)
U(s)
Modèle du système
Correcteur C(s)
Consigne
Commande
Sortie
R(s)
Modèle des capteurs
P Kp
I 1/Ti
D Td
1/s
s
G(s)
+
+
+

## Slide 29
A: Un correcteur proportionnel de K= 5 améliorerait la précision de ce système.
B: Un correcteur proportionnel de K= -5 améliorerait la précision de ce système.
C: Un correcteur proportionnel de K= 0,5 améliorerait la stabilité de ce système.
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Iquiz: Correction d’un système

## Slide 30
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Correction K=5

## Slide 31
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Correction K=-5

## Slide 32
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Correction K=0,5

## Slide 33: Les principaux correcteurs : synthèse

## Slide 34: Méthode de calcul d’un régulateur proportionnel
Soit un système
Objectif : trouver le régulateur proportionnel qui va régler la marge de phase à 60°
Etude du système en BO :
Système simplement stable
Méthode :
On cherche 0 tel que M = 60°.
 On cherche Kp tel que

## Slide 35: Exemple



## Slide 37: Exercice d’application
Soit un système
Objectif : trouver le régulateur proportionnel qui va régler la marge de phase à 45°



## Slide 38: PI : Proportionnel Intégral
 On ajoute un pôle nul et un zéro

## Slide 39: PI: Proportionnel Intégral - Bode
Département Génie Electrique et Informatique
39
20 log Kp
1/Ti

## Slide 40: PI: Réglage
Département Génie Electrique et Informatique
40
Une méthode consiste à régler Kp pour avoir la marge de phase spécifiée + une marge (comme un proportionnel pur)
Kp tel que
On mesure ensuite la pulsation de coupure cBO et on choisit Ti tel que
On peut aussi choisir Ti de façon à compenser un pôle de la FTBO

## Slide 41: PI: exemple
Soit la fonction de transfert
On veut que le système en boucle fermée ait une marge de phase
Lecture de la marge de phase avant correction :
La marge de phase est de 56,7 e donc pas besoin de la modifier. On prend Kp=1.
Calcul de Kp pour avoir la marge de phase souhaitée:
Choix de Ti pour avoir:
On a Ti=10/0,8=12,5s

## Slide 42: PI: exemple
Calcul de Kp pour avoir la marge de phase souhaitée:
Choix de Ti pour avoir:
Système non corrigé
Système corrigé

## Slide 43: PI: exemple
Calcul de Kp pour avoir la marge de phase souhaitée:
Choix de Ti pour avoir:
Système non corrigé
Système corrigé

## Slide 44
Ce correcteur permet de changer le type du système (+1)
Amélioration de la précision (voir tableau récapitulatif)
Attention!!!
Pour que ce correcteur ne mette pas le système en instabilité, il faut que l’ajout de phase négative ne mène pas le système trop proche du point critique :
Si Ti est trop grand le système est ralenti
PI: Proportionnel Intégral

## Slide 45: Illustration
BO : second ordre
Proportionnel
Proportionnel-Intégral
Proportionnel-Intégral

## Slide 46
Soit le système ayant la fonction de transfert suivante:
Les correcteurs PI suivants sont-ils pertinents?
C
C
C
Iquiz: Correction d’un système
Notes: Ti=1 donc 1/Ti=1 donc 1/Ti trop proche de w0

## Slide 47
Système non corrigé
Système corrigé 2
Système corrigé 1
Système corrigé 3
Notes: Ti=1 donc 1/Ti=1 donc 1/Ti trop proche de w0

## Slide 48: PD: Proportionnel Dérivé
Généralement N = 10

## Slide 49: PD: Proportionnel Dérivé - Bode
Département Génie Electrique et Informatique
49
20 log Kp
N/Td

## Slide 50: PD: Proportionnel Dérivé
Département Génie Electrique et Informatique
50
Ce correcteur permet de faire un apport de phase qui a un effet stabilisant (si placé au bon endroit)
Il reste une erreur statique car pas d’intégrateur dans le système
La position relative des pôle/zéro du correcteur par rapport à ceux du système permet de régler la dynamique du système

## Slide 51: PID

## Slide 52: PID - réglages
Le réglage devient plus délicat:
Réglage à partir des effets connus de chaque composante
Réglage à partir de tables préétablies (Ziegler Nichols)
Réglage par placement de pôles
Réglage par placement en fréquentiel

## Slide 53: Méthode expérimentale de Ziegler et Nichols
Par la réponse indicielle
    On regarde le retard pur Tr et la pente en régime transitoire a de la réponse indicielle du système à commander
Tr
pente : a
Type | Kp | Ti | Td
P | 1/(aTr) |  | 
PI | 0.9/(aTr) | 3Tr | 
PID | 1.2/(aTr) | 2Tr | 0.5Tr

## Slide 54: Méthode expérimentale de Ziegler et Nichols
Méthode de l’oscillation limite en boucle fermée
    On met le système en BF avec un gain K que l’on augmente jusqu’à faire rentrer le système bouclé en oscillation pour K0. La période des oscillations est notée T0.
Type | Kp | Ti | Td
P | 0.5K0 |  | 
PI | 0.45K0 | T0/1.2 | 
PID | 0.6K0 | T0/2 | T0/8
+
-
Yref
(s)
Y(s)
U(s)
Consigne
K0
G(s)

## Slide 55: Relations empiriques des systèmes du second ordre en BF
Relation entre marge de phase et facteur d'amortissement en BF

## Slide 56: Avance de phase
Augmente la stabilité du système bouclé
Augmente la rapidité du système bouclé
C’est une sorte de PD

## Slide 57: Avance de phase
20 log Kp

## Slide 58: Avance de phase
On veut ajouter de la phase pour stabiliser.
L’ajout de phase maximal φM se fera pour la pulsation
L’ajout de phase maximal dépend de a par
Pour la pulsation ,
on a un gain de
φM

## Slide 59: Avance de phase : synthèse
Calcul de la phase à ajouter 
On ajoute cette phase à la pulsation 0 (GdB = 0dB) du système à corriger 
Pour ne pas avoir de gain sur cette pulsation et qu’elle reste la pulsation pour laquelle GdB = 0dB du système corrigé, on règle (1)
(1) Ce réglage ne permet pas d’améliorer la précision du système

## Slide 60: Avance de phase : exemple
Soit la fonction de transfert
On veut que le système en boucle fermée ait une marge de phase
La marge de phase avant correction :
La marge de phase est insuffisante, on doit la remonter de 34° à la pulsation

## Slide 61: Avance de phase : synthèse (suite)
On règle pour ajouter au bon endroit
On règle

## Slide 62: Avance de phase : illustrations
Bode du système non corrigé
Bode du système corrigé

## Slide 63: Avance de phase : illustrations
Réponse à un échelon du système non corrigé
Réponse à un échelon du système corrigé
On gagne beaucoup en rapidité par contre la précision est diminuée

## Slide 64: Avance de phase : autre synthèse pour régler aussi la précision
Calcul de K pour avoir la précision souhaitée
Calcul de la phase que l’on augmente pour palier à l’ajout d’amplitude 10 log(a)

h est un coefficient (1,2<ℎ<2)
On ajoute cette phase à la pulsation 0 (GdB = 0dB) du système à corriger 

## Slide 65: Avance de phase : exemple
Soit la fonction de transfert
On veut que le système en boucle fermée ait une marge de phase
La marge de phase avant correction :
La marge de phase est insuffisante, on doit la remonter de 1,2*34°=41° à la pulsation

## Slide 66: Avance de phase : synthèse (suite)
On règle pour ajouter au bon endroit
On règle K pour avoir la même erreur statique que le système non corrigé:

## Slide 67: Avance de phase : illustrations
Bode du système corrigé
On gagne en rapidité et on garde la précision
Réponse à un échelon du système corrigé

## Slide 68: Exercice
Soit la fonction de transfert
On veut que le système en boucle fermée avec retour unitaire ait les caractéristiques suivantes :
Réponse oscillatoire en BF
Dépassement en BF ≤ 5%
Temps de réponse à 5% de 0,6s
Erreur statique nulle

## Slide 69: Exercice (correction)
Système de classe 1  erreur statique toujours nulle donc pas besoin de terme I
Correcteur avance de phase
Dépassement ≤ 5% 
Tr5% =0.6 =
Réponse oscillatoire donc 2nd ordre 

## Slide 70: Retard de phase
Augmente la précision du système bouclé
Augmente la stabilité du système bouclé au sens marge de gain

## Slide 71: Retard de phase
20 log Kp
1/bT
1/T
20 log Kp/b

## Slide 72: Retard de phase : intuition
Ce correcteur permet de stabiliser le système en augmentant la marge de gain. On ajoute 20 log(Kp/b) à cette marge de gain

## Slide 73: Autres sources
http://freddy.mudry.org/public/NotesApplications/NAPidAj_06.pdf
http://homepages.laas.fr/fgouaisb/donnees/M1ICM/slidesM1ICMp8.pdf