## Slide 1
Automatique discrète

## Slide 2
Chap 1: Introduction - Conception de systèmes logiques complexes
Chap 2: Aspects temporels: aléas, courses critiques
Chap 3:Synthèse des SLS Asynchrones
Chap 4: Gestion du temps dans les systèmes complexes
Chap 5: Introduction aux réseaux de Petri
Chap 6: Introduction aux Statecharts

## Slide 3: Chap 1 - Conception de systèmes logiques complexes : introduction
Les Systèmes à Evénements Discrets (SED) sont une classe de systèmes
  Dynamiques (vs statiques)
  A variables discrètes (vs continues) ou logiques
  A temps continu ou discret
  Déterministes (ici) ou stochastiques
Un Système à Evénements Discrets est un système à espace d'état discret dont les transitions entre états sont associées à l’occurrence d’événements discrets

## Slide 4: Modélisation par un SED
Tout système pouvant se décrire sous la forme d’une chronologie faisant intervenir des actions conditionnées par des entrées extérieures (ex: boutons, capteurs) peut être modélisé par un SED

## Slide 5: Commande de SED
On se place dans le cadre de la boucle fermée
On souhaite (via le système de pilotage)
Modéliser la commande de SED
Mettre en œuvre la commande de SED
Système opérant :
montre,
Lave-vaisselle…

## Slide 6: Dans ce cours…
Présentation de différents formalismes pour modéliser les SED, en particulier:
  Les machines à états finis
  Les réseaux de Petri
  Les statecharts
  (mais il en existe d’autres… par exemple le grafcet, les automates & langages…)
Utilisation (en TP) de différentes solutions pour mettre en œuvre la commande de SED
En introduction, on aborde donc le cycle de développement d’un système de commande de SED

## Slide 7: Développement des systèmes logiques Principe : cycle de vie simple
développement
Exploitation + maintenance =

## Slide 8
1.2 Processus de conception
Processus descendant: on cherche à affiner le modèle comportemental pour obtenir un modèle physique
Il existe trois types de modèles d'un système :
  modèles physiques  spécifient les paramètres physiques d’un système (dimension, matériaux, répartition spatiale, …)
  modèles structurels  décrivent les composants et les interconnexions dans le système (processeurs, mémoires, portes logiques, bascules…)
  modèles comportementaux  décrivent le comportement du système sous forme d’un algorithme, d’un diagramme, d’expressions logiques sans s'attacher à comment cette fonction sera implémentée en pratique
Poly 10

## Slide 9
Chaque type de vue a plusieurs niveaux de raffinement, selon la finesse des détails présentés.
Un circuit est généralement :
1. décrit à un niveau assez abstrait (représentation comportementale et structurelle de niveau élevé),
2. puis synthétisé pour obtenir une netlist de portes logiques (représentation structurelle à base de cellules standards et transistors),
3. puis placé-routé pour obtenir les masques du circuit (représentation physique très bas niveau).
Modèle physique
Modèle structurel
Modèle comportemental
Poly 11

## Slide 10
Le passage d’une vue à une autre est appelé une synthèse :
synthèse logique : du modèle comportemental  modèle logique/structurel
synthèse physique: du modèle structurel  modèle physique
Modèle physique
Modèle structurel
Modèle comportemental
Synthèse logique
Synthèse physique
Poly 11

## Slide 11
1.4 Processus de vérification
Techniques : Evitement des fautes, suppression des fautes, tolérance (non considéré ici)
Simulation de modèles du système: graphe, réseau de Petri, langages…
Test d’un système (modèle), d’une maquette, d’un produit…
Preuve d’équivalence formelle entre spécifications et système/produit logique
Analyse de propriétés : ex propriétés des Réseaux de Petri
Processus remontant : prise en compte des fautes
Poly 11

## Slide 12
Poly 12

## Slide 13: 1.5 Différents choix technologiques
Poly 12

## Slide 14: Circuits personnalisables
ROM Read-Only Memory :
  PROM : Programmable ROM
  EEPROM : Electrical Erasabble Programmable ROM
PLD programmable Logic Device :
  PAL : Programmable Array Logic (que le ET)
  GAL : Generic Array Logic
  EPLD : Erasable PLD
  CPLD : Complex PLD
  FPGA : Field Programmable Gate Array (réseau de portes programmables à la demande) (1985)
Notions de mémoires volatile/non volatile, programmable/non programmable, effaçable électriquement, aux UV, …
Poly 12
PAL
FPGA de Xilinx

## Slide 15: Ex1: Synthèse en PLA
Une matrice ET et une matrice OU programmables
Poly 12

## Slide 16: Ex: Synthèse sur FPGA
Matrice de cellules identiques programmables comprenant des portes, Look-Up Table, multiplexeurs et bascules synchrones
FPGA actuels: +de 3 millions de portes
La programmation est effectuée par des outils appelés Compilateurs de Silicium à partir d’une description logique ou au niveau HDL (Hardware Description Language)
Poly 13
Coût : entre 30 et 150€

## Slide 17
entity commande is
Port (CLK, RESET, e1, e2, e3, e4 : in std-logic ;
A1, A2 : out std-logic);
end commande
Architecture machine of commande is
Signal M1 : std-logic ;
Type etatMachine1 is (etat1, etat2) ;
Signal mode : etatMachine1 ;
Machine1 : process
begin
-- description des changements de mode
wait until clk’event and CLK=’1’ ; --synchronisation
sur front montant
if RESET = ‘1’ then
mode <= etat1 ;
elsif (mode = etat1 and (e1 or e2) )
mode <= etat2 ;
elsif (mode = etat2 and (e3 and e4) )
mode <= etat1 ;
endif
-- description des modes
case mode is
when etat1 => A1 <= ‘0’;
M1<=’0’;
when etat2 => A1 <= ‘1’;
M1<=’1’;
end process Machine1;
     Un TP cette année
Poly 14

## Slide 18: Microprocesseur et Microcontrôleur
microprocesseur : processeur dont les composants ont été suffisamment miniaturisés pour que l’ensemble du processeur puisse tenir sur un seul circuit intégré
Microcontrôleur : circuit intégré comprenant un microprocesseur + différents types de mémoires + des périphériques (convertisseurs A/N, N/A, générateurs de signaux, timers, etc…)
Application des microcontrôleurs: systèmes embarqués (auto-radio, téléphones portables, lecteur mp3, GPS…)
La programmation sur microcontrôleurs se fait en langage C ou en assembleur
Poly p15

## Slide 19: Automates Programmables Industriels (API ou PLC)
Principe : dispositif similaire à un ordinateur, utilisé pour automatisé des processus (atelier flexible, manutention, feux de carrefour, ascenseurs, …)
Programmés à partir de modèles simples de conception logique : langage à contacts, Grafcet, ST
Poly 15-16
Coût : entre 1000 et 4000€

## Slide 20: Structure et fonctionnement de l’API
L’API est structuré autour d’une unité de calcul ou processeur, d’une alimentation et de modules, suivant les besoins de l’application :
cartes E/S numériques (Tout Ou Rien) ou analogiques
  Cartes d’entrées pour brancher des boutons poussoirs, des capteurs
  Cartes de sorties pour brancher des actionneurs, des voyants, etc…
Des modules de communication (ethernet, FIPWAY…) pour dialoguer avec d’autres automates, des entrées/sorties déportées, des supervisions, des Interfaces Homme Machine
Des modules métiers (modules de comptage rapide, de pesage, de régulation PID…)
Des modules de dialogue (homme-machine) tel que le pupitre par exemple
Poly 16

## Slide 21: 4.2 Structure et fonctionnement de l’API
Fonctionnement cyclique (synchronisé par une horloge interne):
Poly 17

## Slide 22: Langage de programmation API
Plusieurs langages de programmation textuels ou graphiques peuvent être utilisés :
Langage textuels :
IL (Instruction List), pour les opérations de bas niveau. proche de l’assembleur
ST (Structured Text), langage textuel de haut niveau
Langages graphiques :
LD (Ladder Diagram), représentation graphique d’équations booléennes
SFC (Sequential Functional Chart), langage graphique de type “machine d’états”
FBD (Function Block Diagram), langage graphique
Poly 17

## Slide 23: Exemple d’un programme LD
Poly 17

## Slide 24: Exemple d’un programme en ST
S1 = AND(E1, OR( NOT(E2), E4), E3);
S2 = NOT(AND (E1, E5, E6);
if (AND(E1,E5,E7) == 1)
S3 = 0;
endif
if (AND(E1, NOT(E8)) ==1)
S3 = 1;
endif
     Un TP cette année
Poly 19

## Slide 25
Chap 1: Conception de systèmes logiques complexes
Chap 2: Aspects temporels: aléas, courses critiques
Chap 3:Synthèse des SLS Asynchrones
Chap 4: Gestion du temps dans les systèmes complexes
Chap 5: Introduction aux Réseaux de Petri
Chap 6: Introduction aux Statecharts

## Slide 26: https://iquiz.univ-toulouse.fr/
Une question introductive…
Combien vaut S?
Ça dépend de e
S=0
S=1
S=0,5
Normalement! Mais on va voir que ce n’est pas toujours le cas…
IQUIZ: Graphe d’état

## Slide 27: 1. Limitations du modèle Booléen
Le comportement dynamique des éléments logiques révèle des aspects temporels absents du modèle Booléen.
Les évolutions temporelles peuvent être mises en évidences à l’aide de chronogrammes
x
Différents modèles dynamiques de portes: modèle le plus simple: le retard pur au basculement de la sortie par rapport aux signaux d’entrée
Dispersions: entre composants, par rapport à la charge, par rapport à l’environnement (température, chocs…), au vieillissement)
Poly 20

## Slide 28
Conséquences de la prise en compte des aspects dynamiques :
Les ALEAS
Ce sont des phénomènes parasites (non désirés) dus à des conflits entre signaux. Dans un circuit en portes logiques les aléas sont dus à la propagation de signaux concurrents le long de plusieurs chemins
Poly 20

## Slide 29: Exemple simple d’aléa
Analyse avec modèle retard constant




e
X
S
S(normale)
défaut
Poly 20

## Slide 30: Aléas des circuits logiques
Type d’aléas
Aléas statiques (ou de continuité): dans un circuit conçu pour engendrer une variable conservant la même valeur, 0 ou 1, au cours de la transition consécutive au changement d’état d’une entrée, lorsque suite à des retards la variable de sortie prend momentanément la valeur complémentaire.
Ce que l’on veut voir
Ce que l’on voit
Aléas dynamiques : dans un circuit conçu pour engendrer le changement de valeur d’une variable, lorsque ce changement n’est pas unique et engendre une sortie différente de celle prévue
Poly 21

## Slide 31
Condition d’existence des aléas
Aléas statiques (ou de continuité): ils sont dus à l’existence d’au moins deux chemins concurents pour la même variable. En particulier lorsqu’un circuit utilise deux variables complémentaires X et X’ et que celles-ci ne peuvent matériellement pas changer de valeur simultanément.
Ils sont dus à un mauvais choix lors de l’écriture des équations logiques d’une variable interne. On peut toujours les corriger en prenant en compte ce qu’on appelle les termes redondants.
Aléas dynamiques : proviennent d’un mauvais codage des variables internes lors de la synthèse. Ils ne peuvent être corrigés que par une modification des tables, ou en faisant un nouveau choix de codage.
Poly 21

## Slide 32
Conséquences des aléas dans les circuits
Dans les circuits combinatoires : seul le régime transitoire est affecté par un aléa. Le régime permanent reste correct.
Dans les circuits séquentiels : les aléas peuvent affecter le régime permanent en le conduisant dans un état stable différent de l’état stable attendu.
Poly 22

## Slide 33: Méthode d’étude des aléas statiques
Dans la table de Karnaugh, on regarde les 1 situés dans des cases adjacentes qui ne sont pas couverts par un même regroupement  ce sont les endroits où il y a un risque d’aléas statiques
On regarde la formule logique dans ce cas S = X + X’
On regarde l’évolution si X+X’ = 0 dans la table avec les états stables
si on arrive dans un état stable non prévu ou à un cycle, c’est l’aléa
 Correction de l’aléa par le terme redondant (celui qui fait la jonction des deux regroupements)
4-Synthèse logique SIGMA-PI sans aléas
Poly 22

## Slide 34: 4.1 Un petit exemple…
Dans la table de Karnaugh, on regarde les 1 situés dans des cases adjacentes qui ne sont pas couverts par un même regroupement  ce sont les endroits où il y a un risque d’aléas statiques
f = a’c’ + abd
 On regarde la formule logique dans ce cas: a = 0 ou 1; b = 1; c= 0; d= 1; f= a’ + a
 On regarde l’évolution si X+X’ = 0 dans la table avec les états stables
si on arrive dans un état stable non prévu ou à un cycle, c’est l’aléa
a b
c
d
1
1
1
1
1
1
Poly 22
Notes: A FAIRE

## Slide 35




a
a’
S
S(normale)
aléa


Pas d’aléa
Si on a le chronogramme suivant :
De a = 0 à a = 1 : pas d’aléa
De a = 1 à a=0 : problème
Poly 23

## Slide 36
 Correction de l’aléa par le terme redondant (celui qui fait la jonction des deux regroupements)
S = a’c’ + abd + c’bd
a b
1
1
1
1
1
1
c
d
Poly 23

## Slide 37: 4.2 La théorie (synthèse SIGMA-PI)
Partant d’une expression : F = AX + BX’ +C
Si A = 1, B = 1 et C = 0 alors F = X +X’
X+X’ = 1 (normalement)
SAUF si le défaut (0,0) se produit alors X+X’ = 0 !!
 ALEA
 On corrige le problème en rajoutant le terme redondant AB = consensus de AX + BX’ par rapport à X
Dans ce cas : F = AX + BX’+ C + AB
Si A = 1, B=1 et C = 0 alors F = X + X’ +1 = 1.
La continuité est assurée 
Poly 23

## Slide 38: Illustration (film)
A voir sous Moodle

## Slide 39
x1
x2
Y1Y2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Combien y-a-t-il de risque d’aléas statiques sur
1
2
3
4
Application
Poly 24

## Slide 40
x1
x2
Y1Y2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Combien de termes redondants vont être utiles pour éviter des aléas?
2
3
4
5
Application

## Slide 41
x1
x2
Y1Y2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Combien y-a-t-il de risque d’aléas statiques sur
1
2
3
4
IQUIZ: Aléa statique

## Slide 42
x1
x2
Y1Y2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Combien de termes redondants vont être utiles pour éviter les aléas?
1
2
3
4
IQUIZ: Aléa statique

## Slide 43: 4.3 La théorie (synthèse PI-SIGMA)
Partant d’une expression : F = (A+X).(B+X’).C
Si A = 0, B = 0 et C = 1 alors F = X.X’
X.X’ = 0 (normalement)
SAUF si le défaut (1,1) se produit alors X.X’ = 1 !!
 ALEA
 On corrige le problème en rajoutant le terme redondant A+B = consensus de (A+X).(B+X’) par rapport à X
Dans ce cas : F = (A+X).(B+X’).C.(A+B)
Si A = 0, B=0 et C = 1 alors F = X.X’.0 = 0
La continuité est assurée 
Poly p24

## Slide 44
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
BA
D C
1
0
3
2
5
4
7
6
13
12
15
14
9
8
11
10
Quelle est l’équation, issue de la table de Karnaugh ci contre, qui permet d’éliminer tous les aléas statiques
IQUIZ: Aléa statique

## Slide 45: 5. Règles d’or sur les systèmes séquentiels
Le mode de fonctionnement fondamental :
  Entre 2 vecteurs d’entrée consécutifs, il y a un intervalle de temps suffisant pour que le système se stabilise
Le mode de fonctionnement normal:
  Deux vecteurs d’entrée consécutifs ne diffèrent que d’une seule variable
Poly 24

## Slide 46
x1
xm
zp
z1
Sorties Primaires
Circuit combinatoire
(f,g)
yn+
y1+
Etat Suivant
Variables d’excitation
Fonction d’excitation
Secondaire
Yn
Y1
Poly 25
Les caractéristiques temporelles vont avoir des effets nuisibles sur le comportement des circuits séquentiels asynchrones
Si le système doit évoluer entre 2 états stables dont le codage binaire n’est pas adjacent, les variables Y ne vont pas évoluer simultanément.
Ces fluctuations aléatoires  courses
Si on n’arrive pas sur le bon état stable  course critique
00
10
01
11

## Slide 47
Objectif de la suite du cours:
Synthèse SIGMA-PI en mode normal fondamental sans aléa

## Slide 48
Chap 1: Conception de systèmes logiques complexes
Chap 2: Aspects temporels: aléas, courses critiques
Chap 3: Synthèse des SLS Asynchrones
Chap 4: Gestion du temps dans les systèmes complexes
Chap 5: Introduction aux Réseaux de Petri
Chap 6: Introduction aux Statecharts

## Slide 49: Rappels…
Méthode d’Huffman
Spécification: Graphe d’états primitif
Table des transitions primitives (1 état stable par ligne)
Simplification de la table des transitions primitives: graphe de fusionnement, table des états réduits
 Codage des états internes : graphe des adjacences, choix des variables internes (ou variables secondaires)
Table des excitations secondaires et des sortie, analyse des aléas dynamiques
 Expressions logiques  circuit en portes logiques
 Attention!!! Il faut connaître ce vocabulaire!
Poly 26

## Slide 50: Méthode d’Huffman
Exemple d’un moteur
Cahier des charges:
Système de
commande
moteur
Tension d’alimentation pour le mouvement
(M)
Arrêt (a)
Marche (m)
Au repos : m=0, a= 0, M=0
Activation de m : m=1, a=0, M=1
Relâchement de m : m=0, a=0, M=1
Activation de a : m=0, a=1, M=0
Relâchement de a : m=0, a=0, M=0
Constat: pour m=0, a=0, 2 possibilités pour M selon le « passé » : notion d’état

## Slide 51: Méthode d’Huffman
 Graphe d’états primitif
am
M
00
0
01
1
00
1
10
0
11
0
Table des transitions primitives
(1 état stable par ligne)
1
2
3
4
5
am Etat | 00 | 01 | 11 | 10 | S
1 |  | 4 | - | 3 | 0
2 | - | 4 |  | 3 | 0
3 | 1 | - | 2 |  | 0
4 | 5 |  | 2 | - | 1
5 |  | 4 | - | 3 | 1

## Slide 52: Méthode d’Huffman
Table des transitions primitives
(1 état stable par ligne)
am Etat | 00 | 01 | 11 | 10 | S
1 |  | 4 | - | 3 | 0
2 | - | 4 |  | 3 | 0
3 | 1 | - | 2 |  | 0
4 | 5 |  | 2 | - | 1
5 |  | 4 | - | 3 | 1
Fusionnement des états : table des états réduits
Règle: on fusionne les états qui conduisent aux mêmes états ou à des –
1
2
3
4
5
On en déduit la table réduite des états
am Etat | 00 | 01 | 11 | 10 | S
1,2,3 |  | 4 |  |  | 0
4,5 |  |  | 2 | 3 | 1

## Slide 53
Notes: Fin S1

## Slide 54
Imaginons qu’on a fait les étapes :
Spécification: Graphe d’états primitif
 Table des transitions primitives (1 état stable par ligne)
 Simplification de la table des transitions primitives: graphe de fusionnement, table des états réduits
…

## Slide 55
Pour arriver à cette table :
États internes
code
Variables internes
Le codage consiste à associer à chaque état interne une combinaison de variables internes
a
a
b
b
b
b
c
c
d
d
d
b
c
c
-
-
d
d
d
d
00
01
11
10
Procéder comme cela peut, dans le cas des SLS, poser des problèmes d’aléas. Montrons-le…

## Slide 56
Variables internes
a
a
b
b
b
b
c
c
d
d
d
b
c
c
-
-
d
d
d
d
00
01
11
10
00
01
01
01
01
10
10
01
11
11
-
-
10
10
10
10

## Slide 57
x1
x2
Y1Y2
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
Combien y-a-t-il de risque d’aléas statiques sur
1
2
3
4
IQUIZ: Aléa statique

## Slide 58
x1
x2
Y1Y2
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
Combien de termes redondants vont être utiles pour éviter les aléas sur
1
2
3
4
IQUIZ: Aléa statique

## Slide 59
Quelles sont les équations qui présentent un risque d’aléa statique?
IQUIZ: Aléa statique
Notes: 1, aléas B/B’
2 pas aléa
3 terme redondant mis
4 aléa D/D’
5 terme redondant mis

## Slide 60
Variables internes
a
b
c
d
00
01
11
10
00
01
01
01
01
10
10
01
11
11
-
-
10
10
10
10
Choix n°1
01
10
11
Choix n°2
00
Conclusion : on ne peut pas choisir le code n’importe comment!!!
Il faut respecter certaines règles d’adjacences.

## Slide 61
Le codage choisi doit satisfaire des contraintes d’adjacence
Def: Une adjacence entre un état i et un état j est essentielle si
l’état j correspond à un état transitoire qui est le seul dans la colonne à conduire vers l’état stable j.
l’état j correspond à un état transitoire situé dans une colonne entièrement spécifiée
a
a
b
b
b
b
c
c
d
d
d
b
c
c
-
-
d
d
d
d
Ex1: de a  b?
Ex2: de a  c?
Ex3: de b  d?
non essentielle
non essentielle
essentielle
Poly 28

## Slide 62: Adjacences essentielles: méthode
Pour chaque état stable:
  On regarde les changements d’état possibles (entrées adjacentes)
  Si la colonne a des états -,  pour tous les états atteignables, il y a adjacence NON essentielle
  Si la colonne est entièrement spécifiée, s’il n’y a qu’un seul état transitoire qui va vers l’état stable but, alors c’est une adjacence essentielle
Poly 29

## Slide 63
a
b
b
b
b
c
d
d
-
c
c
-
-
d
-
a
b
a
c
a
x2
x1
q
a
c
b
d
En gras les adjacences essentielles
Graphe des adjacences
Application

## Slide 64
a
b
b
b
c
d
d
c
d
c
-
d
b
b
a
a
x2
x1
q
a
c
b
d
a
a
d
-
IQUIZ: graphe des adjacences
Quelles sont les affirmations justes:
Il y a 4 adjacences en tout.
Il y a 3 adjacences essentielles.
Il y a 3 adjacences non essentielles.

## Slide 65
Laquelle de ces adjacences est essentielle?
a
a
a
b
b
b
c
c
d
d
d
b
c
c
-
-
d
d
d
d
IQUIZ: adjacence essentielle?

## Slide 67
Choix du code:
a
b
b
b
b
c
d
d
-
c
c
-
-
d
-
a
b
a
c
a
x2
x1
q
11
00
00
00
10
01
-
10
10
-
-
01
-
11
11
10
x2
x1
q
00
11
00
01
a
c
b
d
Y1\Y2 | 0 | 1
0 |  | 
1 |  | 
Le codage respecte toutes les adjacences essentielles
On respecte le plus possible les autres adjacences
On doit « réparer » les adjacences non respectées dans la table
b
d
c
a

## Slide 68
11
00
00
00
10
01
-
10
10
-
-
01
-
11
11
10
x2
x1
00
11
00
01
Analyse de l’adjacence qui peut poser problème:
Y1Y2
a
c
b
d
Y1\Y2 | 0 | 1
0 |  | 
1 |  | 
b
d
c
a
Idée :
On force le système à aller où on veut, quitte à faire un détour

## Slide 69
11
00
00
00
10
01
-
10
10
-
-
01
-
11
11
10
x2
x1
00
11
00
01
Analyse de l’adjacence qui peut poser problème:
On remplace la transition 00 11 par 0001, ce qui impose la course
Y1Y2
a
c
b
d
Y1\Y2 | 0 | 1
0 |  | 
1 |  | 
b
d
c
a
01

## Slide 70: Table des excitations secondaires
11
00
00
00
10
01
-
10
10
-
-
01
-
11
01
10
x2
x1
00
11
00
01
Dans la table des excitations secondaires, les variables internes sont réorganisées pour respecter le codage Gray
Y1Y2

## Slide 71
Table de y1
Table de y2
Table de la sortie M
11
00
00
00
10
01
-
10
10
-
-
01
-
11
01
10
x2
x1
00
11
00
01
M
1
1
0
0
11
0
00
0
10
01
-
1
1
-
-
0
-
1
0
1
x2
x1
0
1
0
0
11
0
00
0
10
01
-
0
0
-
-
1
-
1
1
0
x2
x1
0
1
0
1
M
1
1
0
0
11
00
10
01
Y1Y2
Y1Y2
Y1Y2
Y1Y2

## Slide 72: Equations logiques de y1, y2 et M
Table de y1
Table de y2
Table de la sortie M
11
0
00
0
10
01
-
1
1
-
-
0
-
1
0
1
x2
x1
Y1Y2
0
1
0
0
11
0
00
0
10
01
-
0
0
-
-
1
-
1
1
0
x2
x1
0
1
0
1
M
1
1
0
0
11
00
10
01
Y1Y2
Y1Y2

## Slide 73: 4. Cas des machines de Mealy
Les opérations de codage et d’obtention des expressions des variables secondaires sont les mêmes. Seule différence : établissement d’une table de sortie.
Pour les états stables, la valeur de sortie est imposée.
Pour les états transitoires:
Si les deux états stables ont la même sortie: on impose la sortie à tous les états transitoires.
Sinon, soit on privilégie la vitesse et on impose la valeur de l’état de sortie aux états transitoires; soit on privilégie la simplicité du circuit et on met la sortie non spécifiée.

## Slide 74: Exemple
11
00
00
00
10
01
-
10
10
-
-
01
-
11
10
10
x2
x1
00
11
00
01
Y1Y2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
-
-
0
-
-
-
-
Notes: Fin S2

## Slide 75: 6. Courses et cycles
Si on ne fait pas attention au problème des adjacences (essentielles et non essentielles) au moment du codage, il peut y avoir des problèmes : ce sont les aléas dynamiques.
Les aléas dynamiques donnent lieu à des courses (critiques ou pas) voire des cycles
Les courses ou les cycles sont dus à un mauvais codage
00
10
01
11
Poly 33

## Slide 76: Formalisme utilisé dans ce cours
état futur « souhaité »
état futur
état présent
Ex:
00
11
10
« L’état présent du système est 00.
L’état futur souhaité est 11, mais ce n’est pas possible car les deux variables ne peuvent pas changer en même temps. Si Y1 commute en premier l’état futur du système sera 10 »

## Slide 77: Course libre non critique
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
00
00
00
00
10
10
11
10
10
00
10
10
10
01
10
10
?
1
0
0
1
entrées
Codage par les variables internes
6. Courses et cycles
Poly 34

## Slide 78: Course libre critique: à proscrire
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
00
00
00
00
10
10
11
10
10
00
10
10
10
01
10
10
?
1
0
0
1
Poly 35

## Slide 79: Course imposée : aucun danger
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
00
00
00
00
10
10
11
10
10
00
10
10
10
01
10
10
1
0
0
1
L’état transitoire suivant est adjacent
Poly 35

## Slide 80: Cycle
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
00
00
00
00
10
10
01
10
10
00
10
10
10
01
10
10
1
0
0
1
?
Poly 35

## Slide 81: Méthode d’étude des aléas dynamiques
On utilise la table des excitations secondaires
Pour chaque état stable :
 On regarde s’il existe un changement d’entrée qui mène vers un état non adjacent (ex: 00  11, ou 01  10)
 Si NON OK. Si OUI  on étudie les 2 courses possibles
 Si la course mène vers le bon état stable  OK.
Si la course mène vers un état stable non prévu ou un cycle  KO : c’est un aléa dynamique
Poly 36

## Slide 82
L’état stable souhaité est 00
L’état stable souhaité est 11
L’état stable souhaité est 01
L’état stable souhaité est 10
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
00
00
00
00
10
01
10
11
11
10
11
01
10
1
0
0
1
Si on part de l’état stable 00 et que X1 passe à 1
01
01
IQUIZ: Etude de course
01
Notes: Plus simple

## Slide 83
00
11
01
10
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
00
00
00
00
10
01
10
11
11
10
11
01
10
1
0
0
1
Si on part de l’état stable 00 et que X1 passe à 1. Si Y1 commute en premier alors l’état stable atteint est
01
01
IQUIZ: Etude de course
01
Notes: Plus simple

## Slide 84
Il n’y a pas d’aléa dynamique
Il y a un aléa dynamique seulement si Y1 commute en premier
Il y a un aléa dynamique seulement si Y2 commute en premier
Il y a un aléa dynamique dans tous les cas
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
00
00
00
00
10
01
10
11
11
10
11
01
10
1
0
0
1
Si on part de l’état stable 00 et que X2 passe à 0.
01
01
IQUIZ: Etude de course
01
Notes: Plus simple

## Slide 85
Il n’y a pas d’aléa dynamique
Il y a un cycle si Y1 commute en premier
Il y a un cycle si Y2 commute en premier
Le système se stabilise dans les deux cas, mais pas forcément sur le bon état stable.
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
01
00
00
00
11
11
00
11
11
10
00
01
10
1
0
0
1
Si on part de l’état stable 00 et que X2 passe à 1.
01
01
IQUIZ: Etude de course
01
Notes: Fin S2

## Slide 86
Combien y a-t-il d’adjacences dans le graphe des adjacences de ce système?
a
a
b
b
b
-
c
d
d
b
c
c
-
b
a
d
IQUIZ: adjacence
a
b
c
a
Notes: A mettre en début de prochaine séance (4 slides)

## Slide 87
Combien y a-t-il d’adjacences essentielles?
a
a
b
b
b
-
c
d
d
b
c
c
-
b
a
d
IQUIZ: adjacence
a
b
c
a

## Slide 88
Quel code pourrait convenir le mieux?
a
a
b
b
b
-
c
d
d
b
c
c
-
b
a
d
IQUIZ: adjacence
a
b
c
a

## Slide 89
Quelle réparation doit-on faire dans la table?
00
-
01
11
10
-
IQUIZ: adjacence
00
00
11
11
11
10
01
00
00
11
11
10
10
01

## Slide 90: 7. Codage universel des états
Exemple:
Poly 36
a
c
b
d
Graphe des adjacences
Toutes les adjacences sont essentielles

## Slide 91
Poly 32

## Slide 92: Notion de code universel
Poly 37

## Slide 93: Résumé
Méthode d’Huffman
Spécification: Graphe d’états primitif
Table des transitions primitives (1 état stable par ligne)
Simplification de la table des transitions primitives: graphe de fusionnement, table des états réduits
 Codage des états internes : graphe des adjacences, choix des variables internes (ou variables secondaires), on fait attention à toutes les adjacences (au besoin on change la table)
Table des excitations secondaires et des sorties, analyse des aléas dynamiques (normalement il n’y en a pas)
 Expressions logiques en faisant attention aux aléas statiques (pas de trou dans les regroupements)  circuit en portes logiques
Poly 37

## Slide 94: 9. Synthèse directe par codage « 1 parmi n » des états
On peut simplifier la synthèse en utilisant un codage redondant des états: une variable interne un état.
On interprète le graphe de transition en terme de « mise à 1 » et de « mise à 0 » des variables internes.
Les 3 premières étapes de la méthode d’Huffman sont inchangées, elles conduisent à une table des transitions réduites, qui correspond à un graphe d’états réduit.
Remarque1 : on peut aussi faire cette synthèse sur le graphe non réduit
Remarque 2 : il est clair que la synthèse directe n’est pas minimale
Poly 37-38

## Slide 95: Synthèse « 1 parmi n »
La synthèse « 1 parmi n » permet d’effectuer une synthèse directe à partir d’une table des états sans passer par les étapes d’étude des adjacence, choix du codage etc.
Au départ : une table des états (réduite ou non)
Poly 38

## Slide 96: Synthèse « 1 parmi n »
1- On définit une variable interne par état
Poly 38
Ces variables internes sont les sorties des bascules RS.
On va donc chercher les équations des entrées des bascules

## Slide 97
2- on construit un graphe d’états à partir de la table des états réduits
d
c
b
X1
X’2
X1X2
X’1X2
X’1
Quand le système est dans l’état i, la variable Yi est à 1.
On indique la valeur de la sortie
a
Ya = 1
M=0
Yc = 1
M=1
Yb = 1
M=1
Yd = 1
M=0
Poly 38

## Slide 98
état initial en a
3- On déduit du graphe les équations:
- Si = le OU de « toutes les flèches qui rentrent dans l’état i »
- Ri = le OU de « tous les états qui font sortir de l’état i »
- On rajoute l’état initial et l’équation de la sortie
Poly 39
d

## Slide 99
Poly 39

## Slide 100
Donner les équations de la synthèse 1 parmi n pour le système dont le fonctionnement est régi par la table des états suivants. Etat initial = b
a
-
b
b
b
c
d
b
-
a
c
c
c
x2
x1
q
M
1
0
1
0
a
d
b
d
a
b
d
c
b
d
a
Ya = 1
M=1
Yc = 1
M=1
Yb = 1
M=0
Yd = 1
M=0
Application

## Slide 101
c
b
d
a
Ya = 1
M=1
Yc = 1
M=1
Yb = 1
M=0
Yd = 1
M=0
Application

## Slide 102: Bilan sur la modélisation par Machine à états finis (MEF)
Pas de notion de hiérarchie : modèle plat
Pas de « factorisation » si plusieurs transitions sont associées à l’occurrence d’un même événement
Un seul état actif en même temps : pas de parallélisme
Explosion combinatoire du nombre d’états dès que la complexité croît.
 solution: décomposer en MEF communicantes
Problème de la gestion du temps dans les systèmes complexes
D’autres outils de modélisation (RdP, Statesharts…)

## Slide 103
Chap 1: Conception de systèmes logiques complexes
Chap 2: Aspects temporels: aléas, courses critiques
Chap 3:Synthèse des SLS Asynchrones
Chap 4: Gestion du temps dans les systèmes complexes
Chap 5: Introduction aux Réseaux de Petri
Chap 6: Introduction aux Statecharts

## Slide 104
Besoin de
coopération
communication
synchronisation
parallélisme
fiabilité
sécurité
qualité
interactivité
Importance de la gestion du temps

## Slide 105: 2. Gestion du temps dans le cycle de vie d’un système
La gestion des applications à réaliser
spécifications des instants auxquels les opérations doivent débuter et se terminer
Prise en compte du temps de réponse
Def: temps que met le système pour répondre à une sollicitation de l’environnement
Prise en compte des contraintes temporelles
Def: relation entre des dates d’occurrences d’événements
Contraintes de précédence : un événement doit se produire avant un autre
Contraintes d’intervalle : la durée séparant deux événements doit être comprise entre deux dates limites
Poly 76

## Slide 106
Notions :
Date d’occurrence : coordonnées d’un événement dans un repère temporel
Durée : intervalle de temps entre deux dates
Ordre
  Ordre absolu entre les dates d’occurrence des événements
    d(e1)>d(e2)>d(e3)
  Ordre partiel : toutes les dates ne sont pas liées par une relation d’ordre
    d(e1) > d(e2) et d(e1)>d(e3)
Poly 76
Notes: VERIFIER NUMERO ICI

## Slide 107
Notion d’horloge:
  Horloge interne du système (temps interne)  temps externe (temps physique)
Notion de temps relatif:
  L’occurrence de e1 a lieu 2 sec avant celle de e2: d(e2) – d(e1) = 2
Notion de temps absolu:
  L’occurrence de e1 a lieu à 14h
  Besoin de connaître l’origine des temps
  Problèmes : le temps global n’existe pas
   Besoin de synchronisation des horloges
Besoin de pouvoir accéder à un système qui « donne l’heure » ou un moyen de mesurer l’écoulement du temps
Poly 77

## Slide 108: 3. Systèmes concurrents
systèmes concurrents = systèmes parallèles
Les systèmes complexes résultent de l’assemblage de plusieurs activités (ou programmes) séquentielles s’exécutant en parallèle.
Poly 77

## Slide 109: Ex1: coopération multi-robots
https://sites.google.com/site/projetsroberto/propositions-de-projets-pour-l-annee-2013-2014/projet-1

## Slide 110: Ex2 : ligne de production
https://www.youtube.com/watch?v=fQBzMYjp85w

## Slide 111: 4. Systèmes indépendants, systèmes coopérants, systèmes en compétition
Def :
Systèmes indépendants : ils ne communiquent pas entre eux et ne se synchronisent pas les uns par rapport aux autres
Ex: atelier flexible
Systèmes coopérants: ils communiquent et se synchronisent pour réaliser une opération
Ex: affichage de caractères sur un écran
Poly 78

## Slide 112: Systèmes coopérants
Poly 79

## Slide 113
Def :
Synchronisation : impose qu’un système ne puisse débuter un traitement que si un (ou plusieurs) autre système a lui-même réalisé un traitement ou se trouve dans un état donné
Impose un ordre d’exécution des activités
Systèmes en compétition: ils utilisent des ressources communes qui sont en nombre limité
Le partage de ressources nécessite des communication et des synchronisations, mais qui ne font pas partie de l’activité commune
Poly 79

## Slide 114: 4.2. Exemple : lecteurs- Ecrivains
Poly 80

## Slide 115
Notion d’exclusion mutuelle : entre les opérations de lecture et d’écriture : conflit
Le livre : la ressource critique
Phase pendant laquelle un système utilise la ressource critique: la section critique
Un système en attente d’une ressource peut être dans un état bloqué
Poly 80

## Slide 116: 4.4. Réalisation d’une synchronisation
Par sémaphore: le compteur de ticket est initialisé à 0.
  Le clavier saisit un caractère et rend (V) un ticket. L’écran demande un ticket et affiche le caractère. Si l’écran fait la demande avant le clavier, le compteur est négatif et l’écran se bloque
Par les données : c’est un échange de données entre systèmes. Une communication s’établit entre les systèmes
Poly 80

## Slide 117: 4.5. Notion de communication
Communication asynchrone ou sans attente :le système qui envoie la donnée continue son exécution après l’envoi, que le message soit reçu ou pas. Le receveur n’a aucune information sur l’état courant de l’expéditeur au moment de la réception
Ex: mail
Communication synchrone: l’expéditeur du message continue son exécution seulement quand le message a été reçu
Ex: réveil par téléphone
communication appel-réponse: si l’expéditeur attend plus qu’un accusé de réception (réponse élaborée)
Ex: téléphone
Poly 81

## Slide 118
Communication par rendez-vous (entrelacée): un système qui peut transmettre une donnée à un autre système doit avant tout indiquer sa volonté de communiquer. Le second système indique alors s’il est prêt ) communiquer. Si ce n’est pas le cas, l’envoi n’a pas lieu.
Ex: communication sur skype
Poly 81

## Slide 119: Conclusion
Toutes les nouvelles notions :
  Contraintes temporelles
  Systèmes parallèle
  Systèmes coopérants
  Synchronisation
  Section critique
  Communication …
   vont être développées dans les chapitres suivants

## Slide 120
Chap 1: Conception de systèmes logiques complexes
Chap 2: Aspects temporels: aléas, courses critiques
Chap 3:Synthèse des SLS Asynchrones
Chap 4: Gestion du temps dans les systèmes complexes
Chap 5: Introduction aux Réseaux de Petri
Chap 6: Introduction aux Statecharts

## Slide 121: 1.Introduction
Critique des MEF GO
Souhaits:
  Simplicité
  Expression du parallélisme
  Analyse formelle
Poly 41

## Slide 122: 2. Réseau de Petri (C.A Petri 60-62)
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
Un exemple
On voit des places
et des transitions
t1
Les jetons sont les points à l’intérieur des places
On dit que la place est marquée
2

## Slide 123: 2. Réseau de Petri (C.A Petri 60-62)
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
Un exemple
Il y a TOUJOURS un jeton quelque part au début, sinon pas d’évolution
2
On ne peut pas tirer t2
Poly 41

## Slide 124: Exemple de la fabrication de vélo
selles
roues
pédales
cadres
guidons
vélos
selles
roues
pédales
cadres
2
2
construction
destruction
guidons
2
2
Il n’y a pas conservation du nombre de jetons
Poly 41

## Slide 125
Parmi ces réseaux, combien sont réellement des RdP
aucun
1
2
3
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
t4
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
2
P4
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
IQUIZ: Réseaux de Pétri

## Slide 126: 2.1. Définitions
Réseau de Petri : quadruplet R = (P, T, Pré, Post)
  T ensemble fini de transition T = {t1,t2, …, tm}
  P ensemble fini de places P = {p1, p2, …, pn}
  Pré PxTN : fonction d’incidence avant
  Post PxTN: fonction d’incidence arrière
Pré=
p1
p2
p3
p4
t1
t2
t3
1 0 0
0 1 1
0 1 0
0 0 1
indique si la place Pi est AVANT la transition tj (on met le poids de l’arc dans la matrice)
Post=
p1
p2
p3
p4
t1
t2
t3
0 0 1
1 1 0
0 0 1
0 1 0
indique si la place Pi est APRES la transition tj (on met le poids de l’arc dans la matrice)
Poly 42

## Slide 127: Définitions (suite)
Réseau de Petri marqué N = (R, M0)
  R : réseau de Petri
  M0: le marquage initial
M0=
p1
p2
p3
p4
1
0
0
1
indique le nombre de jetons dans la place à l’instant initial
  C : la matrice d’incidence
C = -Pré + Post
C=
p1
p2
p3
p4
t1
t2
-1 0 1
1 0 -1
0 -1 1
0 1 -1
t3
Poly 42

## Slide 128
A partir de l’état stable 00, on ne peut pas avoir d’aléa dynamique,
A partir de l’état stable 11, on ne peut pas avoir d’aléa dynamique.
A partir de l’état stable 01, on peut tomber dans un cycle infini.
Y1Y2
X1
X2
Q
M
b
c
d
a
00
00
00
00
10
10
01
10
11
11
10
11
01
10
1
0
0
1
Quelle est la proposition fausse?
01
01
IQUIZ: Etude de course
Notes: Plus simple

## Slide 129
Cette matrice peut-être:
une matrice Pré ou une matrice Post ou une matrice C
seulement une matrice Pré ou une matrice Post
seulement une matrice C
p1
p2
p3
p4
t1
t2
1 0 1
1 1 1
0 1 1
0 1 -1
t3
IQUIZ: Réseaux de Pétri

## Slide 130
Cette matrice peut être:
une matrice Pré ou une matrice Post ou une matrice C
seulement une matrice Pré ou une matrice Post
seulement une matrice C
p1
p2
p3
p4
t1
t2
2 0 1
1 1 1
0 3 1
0 1 1
t3
IQUIZ: Réseaux de Pétri

## Slide 131: Notations matricielles utiles
On peut noter :
: le nombre de jetons dans la place
: colonne de la matrice Pre associée à la transition
: colonne de la matrice Post associée à la transition
:

## Slide 132
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
t4
2
2
Poly 42
Application

## Slide 133: 3. Règles d’évolution Transition sensibilisée (franchissable)
 Une transition t est franchissable si toutes les places avant sont marquées du nombre de jetons suffisant
2
t1
t2
t1 n’est pas sensibilisée
2
t1
t2
t1 est sensibilisée
Poly 43
P1
P2
P3
,
,

## Slide 134: Franchissement d’une transition (tir)
Si t est franchissable, alors
On démarque toutes les places amont du nombre de jetons nécessaire
 On marque toutes les places après du nombre de jetons nécessaire
Attention!!!
pas de conservation du nombre de jetons
Le tir d’une transition est instantané, les deux opérations se font au même moment
Poly 43

## Slide 135: Franchissement d’une transition
On note :
ou
Le tir consiste à enlever Pre(p,t) dans chaque place d’entrée p de t, et à rajouter Post(p’,t) jetons dans chaque place de sortie p’ de t

## Slide 136: Illustration d’un tir
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
2
On ne peut pas tirer t2

## Slide 137
2
t1
t2
P1
P2
P3
Que vaut le marquage après
le tir de la transition t1?
[0 0 1]’
[0 0 3]’
[0 1 2]’
[0 1 1]’
[0 1 3]’
IQUIZ: Tir
Notes: ARRET COMPARAISON A FINIR

## Slide 138
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
Quelles sont les transitions franchissables?
seulement t1
seulement t2
seulement t3
2
2
4. t1 et t2
5. t1 et t3
6. t2 et t3
7. toutes
IQUIZ: Tir

## Slide 139
Quelles sont les transitions franchissables?
seulement t1
seulement t2
seulement t3
4. t1 et t2
5. t1 et t3
6. t2 et t3
7. toutes
IQUIZ: Tir
Pré=
p1
p2
p3
p4
t1
t2
t3
1 0 0
0 1 2
0 1 0
0 0 1
Post=
p1
p2
p3
p4
t1
t2
t3
0 0 1
1 1 0
0 0 2
0 1 0
M0=
p1
p2
p3
p4
1
1
0
1

## Slide 140: Séquence de franchissement
Si
alors
avec
C est la matrice d’incidence
C = -Pré + Post
Ceci est une équation fondamentale
Poly 44

## Slide 141: 3.3. Séquence de franchissement
La séquence de tir est un vecteur colonne S tel que
t1
t2
t3
…
qui indique combien de fois chaque transition a été franchie pendant la séquence.
Ex: si la séquence s = <t2,t4,t1,t1,t2,t1>
Alors
Remarque: l’ordre de tir des transitions importe peu
Poly 44

## Slide 142
Donner le nouveau marquage pour la séquence de franchissement :
S=<t1,t2, t3, t3, t4, t3, t1, t2>
Poly 42
Application

## Slide 143
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
(0 0 0 3)’
(1 0 0 3)’
(1 0 3 0)’
(0 1 3 0)’
(0 -1 3 0)’
2
2
S=<t3, t1, t2, t2, t3, t1, t2 ,t3>
Donner le nouveau marquage pour la séquence de franchissement :
IQUIZ: Séquence de franchissement

## Slide 144: 4. Ensemble des marquages accessibles
C’est l’ensemble des marquages qu’on peut atteindre à partir du marquage initial M0. On considère TOUTES les séquences de tir possibles.
Si cet ensemble est fini, c’est le Graphe des Marquages Accessibles (GMA)
Poly 44

## Slide 145: Illustration
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
[1 0 0 1]’
t1
[0 1 0 1]’
t3
[1 0 1 0]’
t1
[0 1 1 0]’
t2
t2
[0 1 0 1]’
Poly 45

## Slide 146
t1
t2
P1
P2
P3
t3
t4
2
2
Poly 45
Application: Graphe des marquages accessibles
[1 0 0]’
t1
[0 1 0]’
t2
[0 0 2]’
t3
[1 0 0]’
t3
t4
[1 0 0]’
t4

## Slide 147: 5. Conflits et parallélisme Conflit structurel
t1
t2
Deux transitions sont en conflit structurel si elles ont une place d’entrée en commun
Le conflit est effectif si les deux transitions sont franchissables et utilise le même jeton
t1
t2
Poly 45

## Slide 148: Parallélisme structurel
Deux transitions sont en parallélisme structurel si elles n’ont aucune place d’entrée en commun
t1
t2
t3
Le parallélisme est effectif si les deux transitions sont franchissables
t1
t2
t3

## Slide 149
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
conflit structurel effectif
parallélisme structurel effectif
conflit et parallélisme structurels effectifs
rien
IQUIZ: Conflit ou parallélisme

## Slide 150
t1
t2
t3
P1
P2
P4
P3
conflit structurel effectif
parallélisme structurel effectif
conflit et parallélisme structurels et effectifs
rien
IQUIZ: Conflit ou parallélisme